## Slide 1
Демонстрационные материалы к сборнику лекций
«Опасные и вредные производственные
факторы в нефтегазовой отрасли.
Средства защиты от опасных и вредных производственных факторов»

## Slide 2
Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса
№ п/п | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
3 | Биологический фактор
3.1. | Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах
3.2. | Патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных заболеваний <8>
3.3. | Патогенные микроорганизмы - возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека <8>
3.4. | Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы <8>
3.5. | Условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) <8>
4 | Тяжесть трудового процесса <9>
4.1 | Физическая динамическая нагрузка
4.2 | Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную
4.3 | Стереотипные рабочие движения
4.4 | Статическая нагрузка
4.5 | Рабочая поза
4.6 | Наклоны корпуса тела работника
4.7 | Перемещение в пространстве
5 | Напряженность трудового процесса
5.1 | Длительность сосредоточенного наблюдения <10>
5.2 | Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени <10>
5.3 | Число производственных объектов одновременного наблюдения <10>
5.4 | Нагрузка на слуховой анализатор <10>
5.5 | Активное наблюдение за ходом производственного процесса <10>
5.6 | Работа с оптическими приборами
5.7 | Нагрузка на голосовой аппарат
№ п/п | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1 | Физические факторы
1.1 | Микроклимат <1>
1.1.1 | Температура воздуха
1.1.2 | Относительная влажность воздуха
1.1.3 | Скорость движения воздуха
1.1.4 | Тепловое излучение
1.2 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) <2>
1.3 | Виброакустические факторы <3>
1.3.1 | Шум
1.3.2 | Инфразвук
1.3.3 | Ультразвук воздушный
1.3.4 | Общая и локальная вибрация
1.4 | Световая среда
1.4.1 | Освещенность рабочей поверхности <4>
1.4.2 | Прямая блесткость <4>
1.4.3 | Отраженная блесткость <4>
1.5 | Неионизирующие излучения <5>
1.5.1 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)
1.5.2 | Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона
1.5.3 | Электростатическое поле
1.5.4 | Постоянное магнитное поле
1.5.5 | Ультрафиолетовое излучение
1.5.6 | Лазерное излучение
1.6 | Ионизирующие излучения <6>
1.6.1 | Рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение
1.6.2 | Радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работника
2 | Химический фактор <7>
2.1 | Химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа

## Slide 3
Классификация опасных и вредных факторов по виду воздействия на человека
Физические
Химические
Биологические
Психофизиологические
Классификация опасных и вредных факторов
по виду воздействия на человека

## Slide 4
Физически опасные и вредные производственные факторы
Физически опасные и вредные производственные факторы | 
– движущиеся машины и механизмы; – незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; – передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; – повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; – повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; – повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; – повышенный уровень вибрации; – повышенный уровень инфразвуковых колебаний; – повышенный уровень ультразвука; – повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность воздуха; – повышенная или пониженная ионизация воздуха; | – повышенный уровень ионизирующих и лазерных излучений в рабочей зоне; – опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание кото-рой может произойти через тело человека; – повышенный уровень статического электричества; – повышенный уровень электромагнитных излучений; – повышенная напряженность электрического поля; – повышенная напряженность магнитного поля; – отсутствие или недостаток естественного света; – недостаточная освещенность рабочей зоны; – повышенная яркость света; – пониженная контрастность; – повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; – повышенный уровень инфракрасной радиации.

## Slide 5
Химически опасные и вредные производственные факторы
по характеру воздействия на организм человека
общетоксические
раздражающие
сенсибилизирующие
канцерогенные
мутагенные
влияющие на репродуктивную функцию
Химически опасные и вредные производственные факторы классифицируются:
по пути проникновения в организм человека
через дыхательные пути
пищеварительную систему
кожные покровы
слизистые оболочки

## Slide 6
Биологические опасные и вредные производственные факторы
Биологические опасные и вредные производственные факторы:
– патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности;
– микроорганизмы (растения и животные).

## Slide 7
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы
Нервно-психические перегрузки
Физические перегрузки

## Slide 8
Классификация химических опасных и вредных производственных
факторов
По характеру воздействия на организм хиvические вещества делятся на:
общетоксические (вызывают острые отравления); раздражающие (вызывают воспаление верхних дыхательных путей); cенсибилизирующие (вызывают аллергические реакции); мутагенные (вызывают изменение генетического кода клеток, наследственной информации); влияющие на репродуктивную функцию; канцерогенные (вызывающие развитие опухолей); фиброгенные (воздействие вещества, при котором в легких происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органа)
По степени токсичности вещества делят на 4 класса:
1-й – чрезвычайно токсичные; 2-й – высокотоксичные; 3-й – умеренно токсичные; 4-й – малотоксичные.

## Slide 9
Классификация биологических факторов
Ферментные препараты, биостимуляторы
Инфицированный материал, а также зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3-4-й групп патогенности (опасности) или гельминтами
Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в т.ч. микроорганизмами 1-2-й групп патогенности (опасности), вирусами гепатитов В и С, СПИД
Биологические токсины: яды животных, рыб, растений
Пыль животного и растительного происхождения (с примесью диоксида кремния, зерновая, лубяная. Хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая, натурального шелка, хлопковая мука (по белку), мучная, древесная твердых пород деревьев, торфа, хмеля, конопли, кепафа, джута, табака и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением
Классификация биологических факторов:

## Slide 10
Основные меры защиты от шума
ИСТОЧНИК ШУМА
ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМА
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫХ ПОТЕРЬ
СНИЖЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ШУМА
ТОЧКА ПРИЕМА
(рабочее место)
СНИЖЕНИЕ ИММИССИИ И ЭКСПОЗИЦИИ ШУМА
(ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА)
(ВТОРИЧНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА)

## Slide 11
Средства защиты от шума

## Slide 12
Тепловое равновесие организма человека
Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. Показателями микроклимата являются температура воздуха и его относительная влажность, скорость движения, тепловое излучение.
Тепловой баланс в общем виде может быть описан уравнением:
где: Qм – тепло, продуцируемое человеком (теплопродукция); Qт.в. – тепло, поступающее извне (например, от нагретых поверхностей оборудования и др.). Qизл. – теплоотдача излучением; Qконв. – теплоотдача конвекцией; Qконд. – теплоотдача кондукцией; Qисп.диф. – теплоотдача вследствие испарения диффузной влаги с поверхности кожи; Qисп.дых. – теплоотдача вследствие испарения влаги с верхних дыхательных путей; Qисп.п. – теплоотдача вследствие испарения пота; Qдых. – теплоотдача вследствие нагревания вдыхаемого воздуха;   Qт.с. – накопление или дефицит тепла в организме.

## Slide 13
Показатели теплового состояния организма
Показатели теплового состояния организма | 
1. Тепловые ощущения человека в зависимости от уровня энерготрат, в баллах | То = 0,15559·Qэт – 43,169 + (1,4130 – 0,00438· Qэ.т )·tк , где То оценивается в баллах 1 – 7 (соответственно холодно, прохладно, слегка прохладно, комфорт, слегка тепло, тепло, жарко); Qэт – уровень энерготрат Вт/м2; tк – средневзвешенная температура кожи, °С.
2. Тепловые ощущения человека в зависимости от физиологических показателей | То = 0,294838· tт + 0,357797· tк + 0,000661· ∆Р – 17,036635, где tк – cредневзвешенная температура кожи, °С, tт – температура тела, °С, ∆Р – влагопотери, г/ч.
3. Изменение теплосодержания организма в зависимости от тепловых ощущений | ∆Qт.с = 7,2738 – 1,5377·То , где ∆Qт.с – изменение теплосодержания, кДж/кг;
4. Частота сердечных сокращений, у женщин при Qэт=91 Вт/м2 | ЧСС = 3,59203·∆Qт.с + 79,3276

## Slide 14
Уменьшение производительности труда под влиянием эффективной температуры
1 – тяжелая физическая работа (310 Вт)
2 – физическая работа средней тяжести (202 - 310 Вт)
3 – легкая физическая работа (119 - 202 Вт)
4 – умственная работа (95 - 119 Вт)

## Slide 15
Оптимальные и повреждающие параметры микроклимата
Показатели | Умственная работа | Физическая работа |  | 
 |  | легкая | средней тяжести | тяжелая
Работа в кДж/ч (Вт) | 400-500 (95-119) | 500-850 (119-202) | 850-1300 (202-310) | 1300 (310)
«Приятная» область, tэ, оС | 19-22 | 17-20 | 15-18 | 13-16
«Приятная» область, tв, оС | 20-23 | 18-21 | 16-19 | 14-17
Оптимальная относительная влажность, , % | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70
Оптимальная подвижность воздуха, м/c | <0,1 | <0,1 | <0,3 | <0,5
Граница возможных повреждений, tэ, оС, | >32 | >31 | >29 | >27
Свежий воздух, в м3/мин на чел. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5

## Slide 16
Характер и распространенность жалоб у работающих в нагревающей среде и контрольной группе по материалам периодических медицинских осмотров, %
Группы
работающих
Характер жалоб
при
воздействии
термической
нагрузки (1)
контрольная
-
(2)
достовер
-
ность
различий
(p)
Боли в области сердца
21,8
8,0
0,001*
Сердцебиение
7,8
0,4
0,001*
Головные боли
32,7
5,9
0,001*
Повышенная раздражительность
2,4
–
–
Общая слабость
26,9
2,1
0,001*
Боли и судороги в мышцах
7,9
1,7
0,001*
Боли в костях и суставах
16,1
2,1
0,001*
Диспептические жалобы
9,8
5,5
–
Кашель
1,0
7,2
–
Одышка
9,5
4,2
–
Повышенная потливость
26,3
1,7
0,001*
*
-
различия достоверны

## Slide 17
Гемодинамические реакции организма при воздействии высокой температуры среды

## Slide 18
Изменение линейной скорости кровотока в различных сосудах

## Slide 19
Влияние температуры воздуха на влагопотери человека

## Slide 20
Изменение частоты сердечных сокращений под влиянием физической
и термической нагрузок

## Slide 21
Влияние специальной одежды на тепловое состояние работающего
Тип одежды | Максимальное время экспозиции, мин
Обнаженный | 120
Обычная рабочая одежда, хлопок, 1 слой | 90
Защитная одежда, хлопок, 3 слоя | 45
Защитная одежда, водонепроницаемое наружное покрытие, 3 слоя | 30
Полностью изолированная одежда | 20

## Slide 22
Рекомендуемая продолжительность термической нагрузки на рабочую смену,ч, в зависимости от риска перегревания
Класс условий труда | Риск перегревания |  | Рекомендуемая продолжительность пребывания на рабочем месте, час
 | Уровень | обозначения | 
2 | Малый | + | 8
3.1 | Умеренный | ++ | 7
3.2 | Высокий | +++ | 5
3.3 | Очень высокий | ++++ | 3
3.4 | Чрезвычайно высокий | +++++ | 1
4 | Критический | +++++ | >1

## Slide 23
Использование кондиционеров

## Slide 24
Воздействие охлаждающего микроклимата на работоспособность
1 – работа на ручном динамометре;
2 – закручивание больших гаек;
3 – pзакручивание маленьких винтиков

## Slide 25
Типы холодового стресса и комбинации климатических факторов
Тип холодового стресса | Факторы стресса
Охлаждение всего тела | Температура воздуха, средняя радиационная температура, подвижность воздуха, относительная влажность воздуха, физическая активность, одежда
Охлаждение конечностей | 
Охлаждение кожи (конвективное) | Температура воздуха, подвижность воздуха
Охлаждение кожи (кондуктивное) | Температура поверхности одежды
Респираторное охлаждение | Температура воздуха, физическая активность

## Slide 26
Значения эквивалентных температур охлаждения для оценки комбинированного действия низких температур воздуха и ветра
Скорость ветра, м/с | Температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10,0 | 4,4 | -1,1 | -6,7 | -12,2 | -17,8 | -23,3 | -29,0 | -34,4 | -40,0 | -45,6 | -51,1
 | Эквивалентная температура охлаждения, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
безветрие | 10,0 | 4,4 | -1,1 | -6,7 | -12,2 | -17,8 | -23,3 | -29,0 | -34,4 | -40,0 | -45,6 | -51,1
2,2 | 8,9 | 2,2 | -2,8 | -8,9 | -14,4 | -20,6 | -26,1 | -32,2 | -37,8 | -43,9 | -49,4 | -55,6
4,4 | 4,4 | -2,2 | -8,9 | -15,6 | -22,8 | -31,1 | -36,1 | -43,3 | -50,0 | -56,7 | -63,9 | -70,6
6,6 | 2,2 | -5,6 | -12,8 | -20,6 | -27,8 | -35,6 | -42,8 | -50,0 | -57,8 | -65,0 | -72,8 | -80,0
8,8 | 0,0 | -7,8 | -15,6 | -23,3 | -31,7 | -39,4 | -47,2 | -55,0 | -63,3 | -71,1 | -78,9 | -85,0
11,0 | -1,1 | -8,9 | -17,8 | -25,1 | -33,9 | -42,2 | -50,6 | -58,9 | -66,7 | -75,6 | -83,3 | -91,7
13,2 | -2,2 | -10,6 | -18,9 | -27,8 | -36,1 | -44,4 | -52,8 | -61,7 | -70,0 | -78,3 | -87,2 | -95,6
15,4 | -2,8 | -11,7 | -20,0 | -29,0 | -37,2 | -46,1 | -55,0 | -63,3 | -72,2 | -80,6 | -89,4 | -98,3
17,6 | -3,3 | -12,2 | -21,1 | -29,4 | -38,3 | -47,2 | -56,1 | -65,0 | -73,3 | -82,2 | -91,1 | -100,0
Ветер, больше чем 17,6 м/с, дает незначительный дополнительный эффект | Незначительная опасность Менее 1ч при сухой коже. Максимальная опасность при кажущейся безопасности |  |  |  | Возрастающая опасность Опасность обморожения в течение 1 мин |  |  | Большая опасность Обморожение наступает через 30 с |  |  |  | 
 | Отморожение стоп может иметь место при любой температуре, указанной в таблице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
Требования к теплоизоляции комплекта СИЗ от холода
Климатический регион (пояс) | Средняя температура воздуха, °С | Наиболее вероятная скорость ветра, м/с | Должная величина теплизоляции комплекта в реальных условиях эксплуатации, Iк, °С·м2/Вт | Должная величина теплоизоляции комплекта в относительно спокойном воздухе, Iк.в., °С·м2/Вт, при воздухопроницаемости внешнего слоя одежды, дм3/м2·с |  |  | 
 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40
IA (особый) | -25 | 6,8 | 0,513 | 0,669 | 0,714 | 0,764 | 0,823
IБ | -41 | 1,3 | 0,681 | 0,744 | 0,752 | 0,759 | 0,767
II(III) | -18 | 3,6 | 0,442 | 0,518 | 0,534 | 0,551 | 0,569
III(II) | -9,7 | 5,6 | 0,360 | 0,451 | 0,474 | 0,500 | 0,528

## Slide 28
Холодовой стресс, физиологические показатели
ОСТРЫЙ ХОЛОДОВОЙ СТРЕСС
Падение температуры кожи
Пилоэрекция
«гусиная кожа»
Падение температуры мышц
Отморожения
Общее переохлаждение
Недостаточность
кровоснабжение и
Повышение
интенсивности
обмена в 5-7
Дрожь
Спазм
капилляров
Снижение
теплоотдачи
Снижение
кровообращения

## Slide 29
Влияние холодового стресса на человека
Интенсивность холодового стресса (охлаждение тканей) | Результаты охлаждения тела человека
Экстремальное | Гипотермия
I | Локальное холодовое повреждение отморожение
I | Онемение
I | Холодовое повреждение без замораживания
I | Боль
I | Функциональные повреждения
I | Острый кардиореспираторный эффект
I | Ухудшение работоспособности
I | Отвлечение
I | Дискомфорт
Отсутствие | Тепловой баланс

## Slide 30
Классификация условий труда по степени выраженности реакций терморегуляций
Класс условий труда |  | Показатели теплового состояния |  | 
 |  | Теплоощущение То, балл | Дефицит тепла (нижняя граница), (-) ΔQ, кДж/кг | Напряжение реакций терморегуляции
Оптимальный |  | 4,0 (комфорт) | 0,86 | очень слабое
Допустимый (2) |  | 3,0 (слегка прохладно в 80 % случаев) | 2,72 | слабое
Вредный (3) | 3.1 | 2,5 (слегка прохладно в 50 %, прохладно в 50% случаев) | 3,35 | умеренное
 | 3.2 | 2,0 (прохладно в 80 % случаев) | 4,25 | выраженное
 | 3.3 | 1,5 (прохладно в 50 % , холодно в 50 % случаев) | 5,20 | сильное
 | 3.4 | 1,0 (холодно в 80 % случаев) | 6,20 | очень сильное
Опасный (4) |  | очень холодно | > 6,20 | чрезмерное

## Slide 31
Видимое излучение

## Slide 32
Уровни освещенности по Европейским нормам CENTC 169

## Slide 33
Цветовая контрастность
Цветовая контрастность в порядке убывания | 
Цвет предмета | Цвет фона
Черный | Желтый
Зеленый | Белый
Красный | Белый
Синий | Белый
Белый | Синий
Черный | Белый
Желтый | Черный
Белый | Красный
Белый | Зеленый
Белый | Черный

## Slide 34
Распределение визуальных зон рабочего пространства

## Slide 35
Приблизительные значения яркости

## Slide 36
Факторы, влияющие на ослепление
1. Высота осветительной установки
2. Размер комнаты
Больше ослепление
Меньше ослепление
Больше ослепление
Меньше ослепление

## Slide 37
Системы освещения
Общее освещение
Местное освещение и общее освещение
Общее локализованное освещение

## Slide 38
Изменение остроты зрения с возрастом
Потеря остроты
зрения с возрастом, %
Возраст (в годах)

## Slide 39
Тональность «теплых» и «холодных» цветов

## Slide 40
Диаграмма комфортности в зависимости от освещенности и цветовых температур

## Slide 41
Коэффициенты отражения различных цветов и материалов, освещенных белым цветом
Цвет/материал | Коэффициент отражения, (%)
Белый | 100
Белая бумага | 80-85
Слоновой кости, лимонно-желтый | 70-75
Ярко-желтый, светлой охры, светло-зеленый, пастельно-голубой, светло-розовый, кремовый | 60-65
Лимонно-зеленый, бледно-серый, розовый, оранжевый, серо-голубой | 50-55
Светлого дерева, голубого неба | 40-45
Дуб, сухой бетон | 30-35
Темно-красный, нежно-зеленый, коричневато-зеленый, ярко-зеленый с желтоватым оттенком | 20-25
Темно-синий, пурпурный | 10-15
Черный | 0

## Slide 42
Регулирование светоотдачи посредством ограничения светового потока
Обычно это
металлическая трубка с
«открытым» дном

## Slide 43
Регулирование светоотдачи посредством отражения светового потока

## Slide 44
Регулирование светоотдачи путем диффузии светового потока

## Slide 45
Регулирование светоотдачи путем рефракции светового потока

## Slide 46
Вуалирующие отражения

## Slide 47
Рекомендованные типовые уровни стабильной освещенности для различных рабочих мест или визуальных работ
Место/работа | Рекомендованный типовой уровень стабильной освещенности, лк
Административное помещение | 500
Рабочее место с компьютером | 500
Сборочные цеха | 
Черновая работа | 200
Средняя работа | 500
Тонкая работа | 750
Тонкая работа | 
Сборка приборов | 1000

## Slide 48
Международная классификация электромагнитных волн

## Slide 49
Классификация ионизирующего излучения
К природным источникам ионизирующего излучения относятся:
спонтанный радиоактивный распад радионуклидов;
К искусственным источниками ионизирующего излучения относятся::
искусственные радионуклиды;
термоядерные реакции, например на Солнце;
индуцированные ядерные реакции в результате попадания в ядро высокоэнергетичных элементарных частиц или слияния ядер;
космические лучи.
ядерные реакторы;
ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также тормозное фотонное излучение);
рентгеновский аппарат как разновидность ускорителей, генерирует тормозное рентгеновское излучение.

## Slide 50
Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности
Костюмы изолирующие
Средства защиты органов дыхания
Одежда специальная защитная
Средства защиты ног
Средства защиты рук
Средства защиты головы
Средства защиты лица
Средства защиты глаз
Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности
Средства защиты органов слуха
Средства защиты от падения с высоты
Средства защиты дерматологические
Средства защиты комплексные

## Slide 51
Спасибо за внимание!